## Slide 1
پروتکل BLE (Bluetooth Low Energy)
مدرس : دکتر فصحتی
ارائه دهنده: ثنا بابایان ونستان
پائیز 1403

## Slide 2
کاربرد پروتکل و چرایی توسعه
کاربرد
دلایل توسعه
پوشیدنی‌ها
خانه‌های هوشمند
بهداشت و درمان
اینترنت اشیاء (IoT)
مصرف انرژی پایین
هزینه پایین
سازگاری گسترده
ارتباط برد کوتاه
پشتیبانی از انتقال داده‌های کوچک

## Slide 3: ویژگی‌ها
استفاده از باند 2.4گیگاهرتز صنعتی، علمی و پزشکی
40 کانال متشکل از کانال‌های تبلیغاتی و داده
نرخ انتقال 1 مگابیت بر ثانیه
مدولاسیون فرکانسی با فیلتر گاوسی (GFSK)

## Slide 4
یک رابط بی سیم
مشابه فناوری‌هایی مانند USB, I2C, SPI، اما کم‌مصرف‌تر
استفاده از AES-CCM با کلید ۱۲۸ بیتی برای رمزنگاری
تولید کلید با روش Diffie-Hellman و رمزنگاری منحنی بیضوی (ECC)
روش انتقال ناهمزمان و بدون نیاز به همزمان‌سازی مداوم بین دستگاه‌ها
کاهش مصرف انرژی و بهبود کارایی در دستگاه‌های باتری‌دار

## Slide 5: آدرس‌دهی
ارتباطات کوتاه‌بورد و ساده و با توان مصرفی کم
استفادهBLE از آدرس بلوتوث برای شناسایی دستگاه‌ها
  آدرس عمومی Public Address
    ثابت و اختصاص داده‌شده توسط سازنده
  آدرس تصادفی Random Address
    موقت برای حفظ حریم خصوصی
شناسه ۴۸ بیتی
  شناسه منحصربه‌فرد سازنده Organizationally Unique Identifier
  شناسه مخصوص دستگاه Network Interface Controller

## Slide 8: انواع پیام در BLE
پیام‌های تبلیغاتی Advertisements
  معرفی دستگاه به محیط
  انواع
    قابل اتصال و اسکن‌شدنی
    غیرقابل اتصال و اسکن‌شدنی
  فرمت: شامل هدر (نوع و طول پیام) + بار (آدرس بلوتوث و داده‌ها)
پیام‌های درخواست اتصال Connection Requests
  برای برقراری ارتباط ارسال می‌شود.
  فرمت: شامل آدرس دسترسی، CRC، فاصله انتقال و نقشه کانال‌ها

## Slide 9: انواع پیام در BLE
  پیام‌های پس از اتصال Post-Connection
    انواع
    تبادل نسخه و ویژگی‌ها
    انتقال MTU
    کشف ویژگی‌های دستگاه
پیام‌ها در BLE برای ارتباط سریع، کم‌مصرف و بهینه طراحی شده‌اند.

## Slide 10: منابع
https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/applications/ble/introduction/bluetooth-architecture/bluetooth-controller-layer/physical/
https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc26x2_sdk/2.20.00.36/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/phy.html#:~:text=The%20physical%20layer%20(PHY)%20is,the%20RF%20signal%20is%20changed
https://www.networkcomputing.com/network-security/iot-security-using-ble-encryption
https://www.argenox.com/library/bluetooth-low-energy/ble-faq/#:~:text=How%20many%20devices%20can%20I,20%20peripherals%20to%20one%20Central.
Bluetooth Low Energy Interference Awareness Scheme and Improved Channel Selection Algorithm for Connection Robustness
Dynamic Congestion Control through backup relay in Bluetooth scatternet
Congestion control of bluetooth radio system by piconet restructuring
Implementing Associated Routing Protocol for Bluetooth Low Energy Devices
Fix It, Don’t Bin It! - CRC Error Correction in Bluetooth Low Energy